Открытое акционерное общество

«Северо-Западный  геоинформационный центр»

ОАО ЦЕНТР  «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»

Заказчик: 	Вязгинская сельская администрация

Муниципальный контракт: №  от 20.05.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Вязгинского сельского поселения

Смоленского муниципального района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2013

Открытое акционерное общество

«Северо-Западный  геоинформационный центр»

ОАО ЦЕНТР  «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»

Заказчик: 	Вязгинская сельская администрация

Муниципальный контракт: №  от 20.05.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Вязгинского сельского поселения

Смоленского муниципального района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							Д. М. Петров

Главный инженер проекта,

начальник отдела проектирования					В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2013

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Вязгинского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 1 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 2 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 3 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 1 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 2 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 3 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Вязгинского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) планируемого размещения объектов электроснабжения населения на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) планируемого размещения объектов тепло - газоснабжения населения на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 1 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 2 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Вязгинского сельского поселения. Часть 3 | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Вязгинского сельского поселения | 1:2 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1. Общие положения	8

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Вязгинского сельского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Вязгинского сельского поселения	10

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Вязгинского сельского поселения	10

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	10

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	11

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	15

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	15

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	15

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	15

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	16

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		16

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения	16

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Вязгинского сельского поселения	16

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Вязгинского сельского поселения	16

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	17

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Вязгинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	26

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	26

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	27

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	29

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	31

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	34

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	36

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	41

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	41

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	42

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	42

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	44

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	45

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения	45

4. Технико-экономические показатели генерального плана Вязгинского сельского поселения	47

# Общие положения

Территориальное планирование муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского муниципального района Смоленской области осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана МО «Вязгинское сельское поселение» и внесения в него изменений.

Генеральный план Вязгинского сельского поселения Смоленского муниципального района Смоленской области разработан ОАО Центр «Севзапгеоинформ» по заказу Вязгинской сельской администрации на основании муниципального контракта № 1 от 20.05.2013г.

Генеральный план Вязгинского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Вязгинского сельского поселения.

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2013 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения –2013 - 2022 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Вязгинского сельского поселения – 2013 - 2032 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2032 - 2042 год.

Генеральный план Вязгинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Вязгинского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Вязгинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Вязгинского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Вязгинского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Вязгинского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Вязгинского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Вязгинского сельского поселения

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Вязгинского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Вязгинского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Вязгинского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

5. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

6. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Вязгинского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Вязгинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с городом Смоленском.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов высокого и низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Смоленского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Вязгинского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Вязгинском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Вязгинского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Вязгинского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Вязгинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2032 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2032 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Вязгинского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 230 зрительских мест к 2032 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Вязгинского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Вязгинского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Вязгинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 49 мест к 2032 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 71 места к 2032 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2032 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших

.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

3. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ промышленных предприятий;

4. Формирование жилья социального назначения для решения задач по обеспечению жильём малоимущих и других установленных законом категорий граждан;

5. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Вязгинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Вязгинского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Вязгинского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ д. Вязгино, д. Самолюбово, д. Михалково, д. Переезд в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 105,48 га.

В целях развития транспортной сети Вязгинского сельского поселения и Смоленского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 111,97 га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Вязгинского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемых функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

Таблица 1

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными (индивидуальными) жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 3) зоны жилой застройки иных видов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

* - Предельные размеры земельных участков определяются проектами планировки территории

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

3. Генеральным планом Вязгинского сельского поселения установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), представленное в                        таблице 2.

Таблица 2

Соотношение площадей функциональных зон Вязгинского сельского поселения. Проектное положение.

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2013 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 - 2022 гг. | 2013 - 2032 гг. |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 747,00 | 852,48 | 852,48 |
|  | % | 3,33 | 3,80 | 3,80 |
| Жилые зоны (Ж). Всего. | га | 382,71 | 444,26 | 520,61 |
|  | % | 1,71 | 1,98 | 2,32 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 380,14 | 441,69 | 518,04 |
|  | % | 1,70 | 1,97 | 2,31 |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Общественно-деловые зоны (О). Всего. | га | 6,21 | 7,23 | 9,09 |
|  | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,90 | 1,92 | 3,78 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Зоны рекреационного назначения (Р). Всего. | га | 77,14 | 79,40 | 84,80 |
|  | % | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 70,68 | 72,61 | 77,35 |
|  | % | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
| Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,04 | 1,37 | 2,03 |
|  | % | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх). Всего. | га | 209,06 | 217,95 | 119,86 |
|  | % | 0,93 | 0,97 | 0,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 191,38 | 190,04 | 91,95 |
|  | % | 0,85 | 0,85 | 0,41 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 17,68 | 27,91 | 27,91 |
|  | % | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). Всего. | га | 50,31 | 69,53 | 80,30 |
|  | % | 0,22 | 0,31 | 0,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 49,06 | 68,25 | 79,02 |
|  | % | 0,21 | 0,30 | 0,35 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,25 | 1,28 | 1,28 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны специального назначения (Сп). Всего. | га | 17,90 | 30,44 | 34,15 |
|  | % | 0,08 | 0,14 | 0,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
|  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами |  | - | 10,60 | 10,60 |
|  |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Сп3 Зоны иного назначения в соответствии с местными условиями (территории общего пользования) | га | 11,05 | 12,99 | 16,70 |
|  | % | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Зоны производственного использования (П). Всего. | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 Производственные зоны: | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 21 670,42 | 21 564,94 | 21 564,94 |
|  | % | 96,67 | 96,20 | 96,20 |
| Зона производственного использования. Всего. | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 Производственные зоны: | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
| П1-1 Производственные зоны с размещением предприятий IV и V классов опасности | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 16,87 | 6,27 | 6,27 |
|  | % | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
|  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | 10,60 | - | - |
|  | % | 0,05 |  |  |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 11 908,89 | 11 908,89 | 11 908,89 |
|  | % | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 11 908,89 | 11 908,89 | 11 908,89 |
|  | % | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 9 657,14 | 9 535,74 | 9 535,74 |
|  | % | 43,07 | 42,54 | 42,54 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 9656,51 | 9531,06 | 9531,06 |
|  | % | 43,07 | 42,52 | 42,52 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 0,63 | 4,68 | 4,68 |
|  | % | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 87,08 | 83,21 | 83,21 |
|  | % | 0,39 | 0,37 | 0,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 85,30 | 81,43 | 81,43 |
|  | % | 0,38 | 0,36 | 0,36 |
| Т4 Зоны воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ИТОГО: | га | 22 417,42 | 22 417,42 | 22 417,42 |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Вязгинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Вязгинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

Реконструкции:

1) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «"Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой   Беларусь (на Минск,  Брест)"  - Жуково – Самолюбово» (до параметров автомобильной дороги III категории) протяженностью 3,48 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Вязгинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с городом Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Аполье, Вязгино.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Аполье, Вязгино, Сыр-Липки.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Аполье, Вязгино, Сыр-Липки.

4. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Аполье, Вязгино, Сыр-Липки.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации северо-восточнее деревни Вязгино.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Вязгино и деревне Сыр-Липки (отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения северо-восточнее деревни Вязгино).

- Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в деревне Аполье.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Аполье.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

6. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.

7. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

8. Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

9. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

3. Теплоснабжение планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий предусмотрено от собственных котельных располагаемых на их территории.

4. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Электроснабжение

- Строительство ВЛ 10 кВ, а также  ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах: Сыр-Липки, Аполье, Вязгино.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

4. Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

5. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

6. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

7. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

8. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

9. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

10. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Сыр-Липки, Аполье, Вязгино, Гор-Аполье, Горбуны, Чернея, Самолюбово, Михалково.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Сыр-Липки, Аполье, Вязгино, Гор-Аполье, Горбуны, Чернея, Самолюбово, Михалково.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей в населенных пунктах: Сыр-Липки, Аполье, Вязгино, Гор-Аполье, Горбуны, Чернея, Самолюбово, Михалково.

5. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих ФАПов в д. Вязгино,                      д. Аполье. Повышение их технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/ реконструкция общеобразовательных школ в д. Сыр-Липки, д. Аполье с повышением их технического и материального оснащения.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация групп на базе общеобразовательных школ:

- для внешкольного образования ёмкость 20 мест;

2. Капитальный ремонт/ реконструкция учреждения дошкольного образования в                 д. Аполье повышением его технического и материального оснащения.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих домов культуры с повышением их технического и материального оснащения в д. Вязгино, д.Аполье.

2. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих библиотек в д. Вязгино с повышением их технического и материального оснащения.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На I очередь реализации генерального плана:

1.Реконструкция существующих объектов спорта и физической культуры с повышением их технических характеристик и материального оснащения.

2. Строительство спортивной площадки в д. Аполье.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны Р3 -зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения;

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Строительство спортивного комплекса в д. Вязгино

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны Р3 -зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения;

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Вязгино.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - зоны размещения кладбищ (СН1).

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Вязгинского сельского поселения составит 53,6 тыс. м2, в том числе на первую очередь 24,3 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 45 м2 (на период первой очереди 40м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 81,0 тыс. м2 (на период первой очереди 52,0 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,4 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 3

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2013-2022гг.) | Расчетный срок (2022-2032гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 25 | 40 | 45 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,1 | 0,3 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 27,8 | 27,7 | 51,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 24,3 | 29,3 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 27,8 | 52,0 | 81,0 |

В Генеральном плане  Вязгинского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 4

Проектная жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка ,га.ж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | д. Вязгино | 33,00 | 58,3 | 91,9 |
|  | д. Аполье | 56,06 | 74,91 | 80,89 |
|  | д. Волоты | - | - | - |
|  | д. Гор-Аполье | 34,16 | 35,46 | 35,46 |
|  | д. Горбуны | 23,95 | 23,95 | 23,95 |
|  | д. Дегтяри | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
|  | д. Донец | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
|  | д. Дубровка | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
|  | д. Желуды | - | - | - |
|  | д. Кадищи | 9,10 | 9,10 | 12,83 |
|  | д. Купелище | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
|  | д. Михалково | 16,93 | 31,23 | 43,67 |
|  | д. Переезд | 8,58 | 8,58 | 20,34 |
|  | д. Самолюбово | 23,13 | 24,93 | 32,54 |
|  | д. Симоновка | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
|  | д. Солошино | 22,13 | 22,13 | 23,36 |
|  | д. Сыр-Липки | 36,91 | 36,91 | 36,91 |
|  | д. Холковичи | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
|  | д. Чернея | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
|  | Итого | 383,01 | 444,56 | 520,91 |

Таблица 5

Новое  жилищное строительство

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Вязгино | 10,0 | 12,3 | 22,3 |
| д. Аполье | 7,4 | 2,4 | 9,8 |
| д. Гор-Аполье | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Кадищи | - | 1,5 | 1,5 |
| д. Михалково | 5,7 | 4,9 | 10,6 |
| д. Переезд | - | 4,7 | 4,7 |
| д. Самолюбово | 0,7 | 3,0 | 3,7 |
| д. Солошино | - | 0,5 | 0,5 |
| Итого | 24,3 | 29,3 | 53,6 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 1,8 тыс. чел;

к концу первой очереди – 1,3 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 40 м2, на конец расчётного срока – 45 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 81,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 52,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Хохловского сельского поселения в составе, представленном в таблицах № 1 и 2.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в        д. Вязгино, д. Аполье, д. Гор-Аполье, д. Кадищи, д. Самолюбово, д. Михалково, д. Солошино, д. Переезд.

д. Вязгино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Вязгино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Аполье получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западной, северной и северо-восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Аполье с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Гор-Аполье получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в западной его части.

д. Кадищи получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в восточной его части.

д. Переезд получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в северо-восточной его части.

д. Солошино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в северо-восточной его части. д. Вязгино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы                   д. Вязгино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Аполье получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и восточной ее частях.

д. Гор-Аполье получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в западной ее части.

д. Кадищи получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной ее части.

д. Самолюбово получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и южной ее частях.

д. Михалково получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной и западной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к юго-восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Михалково с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Солошино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной ее части.

д. Переезд получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Переезд с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить:

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 400 м к северо-востоку от д. Аполье - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности около д. Гор-Аполье и д. Сыр-Липки с целью освоения и разработки залежей ПГС - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в д. Гор-Аполье - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северной части д. Горбуны - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части д. Горбуны - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

## 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 6 приведен перечень планируемых к размещению на территории Вязгинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 6

Перечень планируемых к размещению на территории Вязгинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 400 м к северо-востоку от д. Аполье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности около д. Гор-Аполье и д. Сыр-Липки с целью освоения и разработки залежей ПГС | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в д. Гор-Аполье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северной части д. Горбуны | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части д. Горбуны | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 5100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 7. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция северо-восточнее д. Вязгино | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 8. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 9. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 10. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 11. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 12. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 13. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |

## 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Вязгинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Вязгинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Вязгинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Вязгинского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

2. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

3. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

4. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

5. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

6. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

7. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

8. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

9. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и создание условий, исключающих возможность их появления.

На расчетный срок реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Вязгинского сельского поселения.

2. Уточнение границы Вязгинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Вязгинского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Вязгинского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Вязгинского сельского поселения.

| 4. Технико-экономические показатели генерального плана Вязгинского сельского поселения |
| --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существую-щее положение 2013 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2013 - 2022 гг. | 2013 - 2032 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь территории МО "Вязгинское сельское поселение" в установленных границах: | га | 22417,42 | 22417,42 | 22417,42 |
| 1.1.1. | в том числе по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | Населённых пунктов | га | 747,00 | 852,48 | 852,48 |
|  |  | % | 3,33 | 3,80 | 3,80 |
|  | Сельскохозяйственного назначения | га | 9 871,96 | 9 654,51 | 9 654,51 |
|  |  | % | 44,04 | 43,07 | 43,07 |
|  | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 0,93 | 112,90 | 112,90 |
|  |  | % | 0,004 | 0,50 | 0,50 |
|  | Лесного фонда | га | 11 797,53 | 11 797,53 | 11 797,53 |
|  |  | % | 52,63 | 52,63 | 52,63 |
| 1.1.2. | Площади населённых пунктов | га | 747,00 | 852,48 | 852,48 |
|  | д. Вязгино | га | 55,57 | 124,41 | 124,41 |
|  | д. Сыр-Липки | га | 87,26 | 87,26 | 87,26 |
|  | д. Аполье | га | 129,44 | 129,44 | 129,44 |
|  | д. Гор-Аполье | га | 65,11 | 65,11 | 65,11 |
|  | д. Кадищи | га | 15,45 | 15,45 | 15,45 |
|  | д. Волоты | га | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
|  | д. Самолюбово | га | 51,13 | 62,43 | 62,43 |
|  | д. Михалково | га | 42,86 | 61,97 | 61,97 |
|  | д. Холковичи | га | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
|  | д. Солошино | га | 31,63 | 31,63 | 31,63 |
|  | д. Дегтяри | га | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
|  | д. Купелище | га | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
|  | д. Переезд | га | 20,52 | 26,75 | 26,75 |
|  | д. Горбуны | га | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
|  | д. Желуды | га | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | д. Симоновка | га | 20,86 | 20,86 | 20,86 |
|  | д. Чернея | га | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
|  | д. Дубровка | га | 54,70 | 54,70 | 54,70 |
|  | д. Донец | га | 28,64 | 28,64 | 28,64 |
| 1.3. | Площади функциональных зон в населённых пунктах: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | д. Вязгино | га | 55,57 | 124,41 | 124,41 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 30,43 | 55,73 | 89,33 |
|  |  | % | 54,77 | 44,80 | 71,81 |
|  | Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  |  | % | 4,62 | 2,07 | 2,07 |
|  | Общественно-деловые зоны (О) |  |  |  |  |
|  | О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,35 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | % | 0,63 | 0,56 | 1,74 |
|  | О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  |  | % | 2,36 | 1,05 | 1,05 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 1,40 | 2,83 | 4,09 |
|  |  | % | 2,52 | 2,27 | 3,29 |
|  | Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га |  |  | 0,66 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 13,70 | 45,81 | 1,10 |
|  |  | % | 24,65 | 36,82 | 0,88 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,38 | 15,00 | 22,72 |
|  |  | % | 9,68 | 12,06 | 18,26 |
|  | И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,46 | 0,46 |
|  |  | % | 0,77 | 0,37 | 0,37 |
| 1.3.2. | д. Сыр-Липки | га | 87,26 | 87,26 | 87,26 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 36,91 | 36,91 | 36,91 |
|  |  | % | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
|  | Общественно-деловые зоны (О) |  |  |  |  |
|  | О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  |  | % | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
|  |  | % | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
|  | Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | % | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  |  | % | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
|  |  | % | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
|  |  | % | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | % | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  |  | % | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
|  | Зона производственного использования |  |  |  |  |
|  | П1 Производственные зоны: |  |  |  |  |
|  | П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | % | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 1.3.3. | д. Аполье | га | 129,44 | 129,44 | 129,44 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 56,06 | 74,91 | 80,89 |
|  |  | % | 43,32 | 57,88 | 62,50 |
|  | Общественно-деловые зоны (О) |  |  |  |  |
|  | О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,17 | 0,84 | 1,23 |
|  |  | % | 0,13 | 0,65 | 0,95 |
|  | О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | % | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 12,73 | 12,73 | 13,04 |
|  |  | % | 9,83 | 9,83 | 10,07 |
|  | Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | - | 0,33 | 0,33 |
|  |  | % |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 47,34 | 22,40 | 14,68 |
|  |  | % | 36,58 | 17,31 | 11,34 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 9,13 | 13,52 | 14,56 |
|  |  | % | 7,05 | 10,45 | 11,26 |
|  | И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | % | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га |  | 0,70 | 0,70 |
|  |  | % | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| 1.3.4. | д. Гор-Аполье | га | 65,11 | 65,11 | 65,11 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 34,16 | 35,46 | 35,46 |
|  |  | % | 52,46 | 54,46 | 54,46 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
|  |  | % | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 15,96 | 9,95 | 9,95 |
|  |  | % | 24,51 | 15,28 | 15,28 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | - | 4,71 | 4,71 |
|  |  | % |  | 7,23 | 7,23 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
|  |  | % | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) |  |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | % | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | % | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 1.3.5. | д. Кадищи | га | 15,45 | 15,45 | 15,45 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 8,80 | 8,80 | 12,53 |
|  |  | % | 56,96 | 56,96 | 81,10 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | % | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 4,59 | 4,59 | 0,86 |
|  |  | % | 29,71 | 29,71 | 5,57 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | % | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) |  |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | % | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 1.3.6. | д. Волоты | га | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
|  |  | % | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 21,02 | 21,02 | 21,02 |
|  |  | % | 71,56 | 71,56 | 71,56 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | % | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | % | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 1.3.7. | д. Самолюбово | га | 51,13 | 62,43 | 62,43 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 23,13 | 24,93 | 32,54 |
|  |  | % | 45,23 | 39,94 | 52,13 |
|  | Общественно-деловые зоны (О) |  |  |  |  |
|  | О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 0,20 | 0,16 | 0,16 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  |  | % | 12,44 | 10,19 | 10,19 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 16,32 | 14,31 | 6,70 |
|  |  | % | 31,92 | 22,92 | 10,73 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  | % | 3,07 | 2,51 | 2,51 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,65 | 4,56 | 4,56 |
|  |  | % | 7,14 | 7,30 | 7,30 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | - | 10,60 | 10,60 |
|  |  | % |  | 16,98 | 16,98 |
| 1.3.8. | д. Михалково | га | 42,86 | 61,97 | 61,97 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 16,93 | 31,23 | 43,67 |
|  |  | % | 39,50 | 50,39 | 70,47 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | - | 0,50 | 3,67 |
|  |  | % |  | 0,81 | 5,92 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 22,53 | 21,33 |  |
|  |  | % | 52,57 | 34,42 | 0,00 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,06 | 7,33 | 9,34 |
|  |  | % | 7,14 | 11,83 | 15,07 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | % | 0,79 | 0,55 | 0,55 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | - | 1,24 | 4,95 |
|  |  | % |  | 2,00 | 7,99 |
| 1.3.9. | д. Холковичи | га | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
|  |  | % | 68,49 | 68,49 | 68,49 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | % | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  |  | % | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | % | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  |  | % | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 1.3.10. | д. Солошино | га | 31,63 | 31,63 | 31,63 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 22,13 | 22,13 | 23,36 |
|  |  | % | 69,97 | 69,97 | 73,85 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  |  | % | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
|  | Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га |  |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 2,07 | 2,07 | 0,84 |
|  |  | % | 6,54 | 6,54 | 2,66 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  |  | % | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  |  | % | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  |  | % | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 1.3.11. | д. Дегтяри | га | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
|  |  | % | 79,58 | 79,58 | 79,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
|  |  | % | 17,33 | 17,33 | 17,33 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | % | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 1.3.12. | д. Купелище | га | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
|  |  | % | 91,91 | 91,91 | 91,91 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | % | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
| 1.3.13. | д. Переезд | га | 20,52 | 26,75 | 26,75 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 8,58 | 8,58 | 20,34 |
|  |  | % | 41,82 | 32,07 | 76,03 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  |  | % | 11,06 | 8,49 | 8,49 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 7,07 | 13,30 | 1,54 |
|  |  | % | 34,45 | 49,72 | 5,76 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 7,41 | 5,68 | 5,68 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  |  | % | 5,26 | 4,04 | 4,04 |
| 1.3.14. | д. Горбуны | га | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 23,95 | 23,95 | 23,95 |
|  |  | % | 73,86 | 73,86 | 73,86 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 6,71 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | % | 20,69 | 3,67 | 3,67 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | - | 5,52 | 5,52 |
|  |  | % |  | 17,02 | 17,02 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) | га |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 1.3.15. | д. Желуды | га | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.16. | д. Симоновка | га | 20,86 | 20,86 | 20,86 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
|  |  | % | 30,78 | 30,78 | 30,78 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  |  | % | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
|  | Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
|  |  | % | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
|  |  | % | 25,79 | 25,79 | 25,79 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | % | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1.3.17. | д. Чернея | га | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
|  |  | % | 92,77 | 92,77 | 92,77 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | % | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | % | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| 1.3.18. | д. Дубровка | га | 54,70 | 54,70 | 54,70 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
|  |  | % | 39,84 | 39,84 | 39,84 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
|  |  | % | 23,36 | 23,36 | 23,36 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх) |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
|  |  | % | 32,78 | 32,78 | 32,78 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | % | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
|  | Зоны специального назначения (Сп) |  |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | % | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 1.3.19. | д. Донец | га | 28,64 | 28,64 | 28,64 |
|  | Жилые зоны (Ж) |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
|  |  | % | 83,73 | 83,73 | 83,73 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  |  | % | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | % | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 1.5. | СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В МО |  | 22417,42 | 22417,42 | 22417,42 |
| 1.4. | СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ |  | 747,00 | 852,48 | 852,48 |
|  |  | % | 3,33 | 3,80 | 3,80 |
|  | Жилые зоны (Ж). Всего. | га | 382,71 | 444,26 | 520,61 |
|  |  | % | 1,71 | 1,98 | 2,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 380,14 | 441,69 | 518,04 |
|  |  | % | 1,70 | 1,97 | 2,31 |
|  | Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Общественно-деловые зоны (О). Всего. | га | 6,21 | 7,23 | 9,09 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,90 | 1,92 | 3,78 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р). Всего. | га | 77,14 | 79,40 | 84,80 |
|  |  | % | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 70,68 | 72,61 | 77,35 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 | 0,36 |
|  | Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,04 | 1,37 | 2,03 |
|  |  | % | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх). Всего | га | 209,06 | 217,95 | 119,86 |
|  |  | % | 0,93 | 0,97 | 0,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 191,38 | 190,04 | 91,95 |
|  |  | % | 0,85 | 0,85 | 0,41 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 17,68 | 27,91 | 27,91 |
|  |  | % | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). Всего. | га | 50,31 | 69,53 | 80,29 |
|  |  | % | 0,22 | 0,31 | 0,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 49,06 | 68,25 | 79,02 |
|  |  | % | 0,21 | 0,30 | 0,35 |
|  | И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,25 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Зоны специального назначения (Сп). Всего. | га | 17,90 | 30,44 | 34,15 |
|  |  | % | 0,08 | 0,14 | 0,15 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | - | 10,60 | 10,60 |
|  |  | % |  | 0,05 | 0,05 |
|  | Сп3 Зоны иного назначения в соответствии с местными условиями (территории общего пользования) | га | 11,05 | 12,99 | 16,70 |
|  |  | % | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  | Зоны производственного использования (П). Всего. | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | П1 Производственные зоны: | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.5. | СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  | 21670,42 | 21564,94 | 21564,94 |
|  |  | % | 96,67 | 96,20 | 96,20 |
|  | Зона производственного использования. Всего. | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  |  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | П1 Производственные зоны: | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  |  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
|  | П1-1 Производственные зоны с размещением предприятий IV и V классов опасности | га | 0,44 | 30,83 | 30,83 |
|  |  | % | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
|  | Зоны специального назначения (Сп). Всего. | га | 16,87 | 6,27 | 6,27 |
|  |  | % | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | 10,60 | - | - |
|  |  | % | 0,05 |  |  |
|  | Зоны рекреационного назначения (Р). Всего. | га | 11 908,89 | 11 908,89 | 11 908,89 |
|  |  | % | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Р4 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 11908,89 | 11908,89 | 11908,89 |
|  |  | % | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх). Всего | га | 9 657,14 | 9 535,74 | 9 535,74 |
|  |  | % | 43,07 | 42,54 | 42,54 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 9656,51 | 9531,06 | 9531,06 |
|  |  | % | 43,07 | 42,52 | 42,52 |
|  | Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 0,63 | 4,68 | 4,68 |
|  |  | % | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). Всего. | га | 87,08 | 83,21 | 83,21 |
|  |  | % | 0,39 | 0,37 | 0,37 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 85,30 | 81,43 | 81,43 |
|  |  | % | 0,38 | 0,36 | 0,36 |
|  | Т4 Зоны воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 |